Ausschreibungstext

WindowMaster Lüftungstaster WSK 300 11

Bauvorhaben:

Gewerk:	Elektroinstallation

# Titel:	Lüftungstaster für RWA-Zentralen zur Unterputz-Montage, 
Fabrikat WindowMaster, TYP WSK 300 11

Pos.	Menge	Text

Der Lüftungstaster ist zum manuellen Öffnen bzw. Schließen elektromotorisch betätigter Fenster, Klappen oder Lichtkuppeln notwendig.

Das Signal des Lüftungstasters ist in RWA-Anlagen zweitrangig, d.h. Signale von Rauchmeldern, DIN-Tastern und externen Brandmeldeanlagen haben ungeachtet des vom Lüftungstaster ausgelösten Betriebszustandes Vorrang.

Der Lüftungstaster WSK 300 11 ist an alle WindowMaster-RWA-Zentralen anzuschließen.

Lüftungstaster zur Unterputz-Montage

12 Monate Produktgarantie des Herstellers.

Abmessungen:	88 x 88 x 11 mm (H x B x T)

Lieferumfang:	- AUF / ZU Standard

- Anschlußplan

- Taster ohne mechanische Verriegelung

Wartung: 		Der Lüftungstaster ist wartungsfrei

Fabrikat: WindowMaster

Typ: WSK 300 11

Einzelpreis:  € .....................      	Gesamtpreis: € .....................